الزامات و محدوده پخش بار

فصل دوم یک مطالعه پژوهشی

# مقدمه

هدف از طراحي و بهرهبرداري از يك شبكه قدرت ، تامين توان موردنياز بارهاي شبكه است. توان تحويل داده شده توسط سيستم قدرت بايد كيفيت مناسب را داشته باشد. اين كيفيت مناسب كه از آن با نام كيفيت توان ياد ميشود يعني اينكه ولتاژ و جريان تحويل داده شده بايد طبق استانداردهاي پذيرفته شده در زمينه كيفيت برق باشد. در شبكههاي قدرت معمولا بارها را بصورت متمركز متصل شده به شينها در نظر گرفته و مشخصات آنها را با توان اكتيو و راكتيو مصرفيشان بيان ميكنند. يكي از اساسيترين تحليلها كه هدف از آن بررسي محدوده جريان و ولتاژ مجاز شبكه ميباشد، تحليل پخش بار ميباشد. اين تحليل به محاسبه كميتهاي الكتريكي سيستم قدرت در حالت ماندگار به ازاء بارهاي مشخص و معلوم ميپردازد. اين كميتها شامل ولتاژ شينها، توانهاي اكتيو و راكتيو توليدي ژنراتورها و جاري در خطوط انتقال و تلفات شبكه ميباشد. از اينرو پخش بار تحليل حالت ماناي شبكه ميباشد كه در آن مدل اجزاء شبكه، مدل حالت پايدار بوده و معمولا براي حالتهاي مختلف بارگذاري شبكه انجام ميشود. مدل پايدار اجزاء شبكه شامل خطوط، ترانسفورماتورها و ... مدلهاي سادهاي هستند كه جزء الفباي سيستمهاي قدرت هستند. يكي از مهمترين اجزايي كه در مدلسازي سيستمهاي قدرت معمولا حجم محاسبات و تعداد معادلات را تعيين ميكند، شينهاي شبكهميباشد. در واقع بعد از مشخص شدن مدل ساير اجزا، تعداد و نوع شينهاي شبكه ابعاد و حجم محاسبات را تعيين ميكند.

# حالت پایدار شبکههای قدرت

وجود عناصر خازنی و اندوکتیو در هر سیستمی باعث میشود که سیستم مربوطه با اعمال موجهای AC دارای فرکانسهای مختلف سریع به حالت پایدار خود نرسد. در واقع سیستمهای دارای المانهای خازنی یا اندوکتیو بعد از گذشت چند سیکل به حالت مانای خود یا همان حالت پایدار خود میرسند. این عبور سیستم تا رسیدن به حالت پایدار یا هر حالت دیگری را که سیستم از نقطه تعادل خود یا حالت پایدار خود خارج میشود حالت گذرای سیستم میگویند. مهمترین مشخصه حالت پایدار یک سیستم عملکرد آن در یک فرکانس مشخص میباشد. در واقع در حالت پایدار همه پدیدههای با فرکانسی غیر از فرکانس تحریک سیستم میرا شده و سیستم تنها در یک فرکانس که آن هم فرکانس تحریک است کار میکند.

برای سیستمهای قدرت بعنوان شبکههای دارای عناصر خازنی و اندوکتیو علاوه بر شرایط مذکور، پارامترهای دیگری نیز بر شرایط رسیدن به حالت پایدار اثر میگذارد. در سیستمهای قدرت ایجاد تعادل بین تولید و تقاضا یکی از پارامترهای مهم رسیدن به حالت تعادل میباشد. از آنجا که در این شبکهها انرژی الکتریکی نمی تواند در مقیاس بزرگ ذخیره شود این سیستمها برای عملکرد در یک شرایط ماندگار همواره باید بین تولید انرژی الکتریکی در نیروگاهها و مقدار مصرف بارهای متصل به شبکه تعادل ایجاد کنند تا سیستم در یک فرکانس ثابت و ولتاژ ثابت کار کند[1].

حالت ماندگار یک سیستم قدرت را میتوان همان عملکرد سیستم در حالت فرکانس ثابت نامید. در واقع اولین هدف از بهرهبرداری از سیستمهای قدرت ثابت نگهداشتن فرکانس سیستم می-باشد. در شبکههای قدرت به دلایل مختلفی برای ثابت نگه داشتن فرکانس سیستم وجود دارد که میتوان مهمترین آنها را بصورت زیر بیان کرد:

- سرعت موتورها بستگی به فرکانس سیستم دارد و حدکثر تغییرات فرکانس قابل قبول برای آنها هرتز میباشد.

- توربینها طوری طراحی شدهاند که مستلزم کار در دور ثابت هستند.

- بسیاری از دستگاهها که مورد استفاده عموم میباشند رفتار خود را با فرکانس سیستم قدرت تنظیم میکنند.

- هنگامی که یک سیستم در فرکانس ثابت یا حالت پایدار خود کار میکند مشخصا از وضعیت بهرهبرداری مناسبی برخوردار میباشد.

همچنانکه ذکر شد عدم تعادل بین تولید و مصرف فرکانس شبکه را دچار تغییر میکند. برای این منظور فرض کنید که در یک شبکه قدرت ژنراتورها با سرعت ثابت (فرکانس سنکرون) در حال کار باشند. در این حالت شبکه در حالت ماندگار میباشد و فرکانس شبکه برابر با فرکانس سنکرون ژنراتورها میباشد. همچنین در این حالت توان تولیدی توسط ژنراتورها برابر توان مصرفی بعلاوه توان تلفاتی شبکه میباشد. در این حالت اگر توان اکتیو مصرفی بارها تغییر کند مثلا کاهش یابد چون هیچ وسیلهای برای ذخیره انرژی اضافی تولیدی ژنراتورها وجود ندارد از اینرو این انرژی باید در جایی مصرف شود. با توجه به اینکه در خطوط انتقال محلی برای انتقال وجود ندارد در نتیجه این توان به خود ژنراتور منتقل میشود و باعث افزایش انرژی جنبشی آن میشود. افزایش انرژی جنبشی نیز از رابطه  سرعت ژنراتور را افزایش میدهد. در نتیجه فرکانس سیستم افزایش مییابد.

بعنوان مثال در شکل 1 اگر مقدار توان مصرفی بار کم شود آنگاه توان دورانی Pm ایجاد خواهد شد. باعث افزایش سرعت ژنراتور و در نتیجه افزایش فرکانس میشود. اگر ژنراتور مذکور همانند شکل 2-2 چندین موتور را تغذیه کند. در این حالت اگر فرکانس ژنراتور افزایش یابد آنگاه سرعت موتورها نیز افزایش خواهد یافت. با افزایش سرعت موتور طبق منحنی گشتاور سرعت، مقدار گشتاور و در نتیجه مقدار توان درخواستی موتور افزایش مییابد.  این امر باعث میشود که ژنراتور با کمبود توان و در نتیجه کاهش سرعت مواجه شود. این امر عملا آنقدر ادامه مییابد تا که سیستم در یک فرکانس جدید مثلا 52 هرتز بکار خود ادامه دهد و در این فرکانس به حالت پایدار و ادامه کار خود بپردازد. اما همچنان که از قبل ذکر شد فرکانس سیستمهای قدرت بنا به دلایلی که ذکر شد باید ثابت بماند. از این رو در شبکههای قدرت همواره وسایل کنترلی نصب میشود که فرکانس سیستم را در 50 هرتز تثبیت کند. با توجه به اینکه بارها همواره متغییر بوده نمیتوان کنترل یا ماندگار نمودن سیستم را بعهده آنها گذاشت. از اینرو وسایل کنترلی همواره روی ژنراتورها نصب میشود. این وسیله کنترلی گاورنر نامیده میشود. این وسیله کنترلی آنقدر مقدار انرژی الکتریکی تزریقی توسط ژنراتور را تغییر میدهد تا اینکه فرکانس سیستم در حالت ماندگار به 50 هرتز (سرعت سنکرون اولیه) برسد. همچنان كه ذكر شد اين پروسه تغييرات تا رسيدن به يك حالت ماندگار را حالت گذراي سيستم ناميده و حالتي را كه همه متغييرهاي سيستم ثابت شده و فركانس سيستم هم در 50 هرتز تثبيت ميشود را حالت ماندگار يا شرايط ماندگار سيستم ميگويند. البته در برخي از كشورها فركانس حالت ماندگار 60 هرتز ميباشد.

مسئله پخش بار نيز براي همين حالت ماندگار سيستم تعريف ميشود. با اين فرض كه گاورنرهاي ژنراتورهاي كار خود را بخوبي انجام داده و سيستم همواره در حالت ماندگار است. با اين فرض در مسئله پخش بار عمل گاورنر كه شماتيك آن در شكل 2-3 آمده است وارد معادلات سيستم نمي شود. در واقع در مسئله پخش بار همواره از عمل گذراي تغييرات كنترل كنندهها صرفنظر شده و تنها مقادير نهايي آنها كه وضعيت سيستم در حالت ماندگار را مشخص ميكند، در نظر گرفته ميشود.

# انواع شينها در شبكههاي قدرت

شينها در شبكههاي قدرت بعنوان مراكز توليد، مصرف، تبديل و تصميمگيري شبكه از اهميت خاصي برخوردار هستند. شين در شبكههاي قدرت همان مفهوم گره در مدارهاي الكتريكي را دارد. از اينرو بر اساس تعريف مداري ميتوان هر نقطهاي از شبكه كه محل اتصال حداقل 2 عنصر شبكه باشد را يك گره ناميد. در شبكههاي انتقال شينها يا گرهها پستهاي تحويل توان به شبكه يا مصرفكنندهها ميباشند البته پارهاي از پستها نيز براي تبديل سطوح ولتاژ و يا سوئيچينگ بين خطوط مختلف احداث ميشوند. در شبكههاي توزيع فشار متوسط شينها معمولا محل نصب ترانسفورماتورهاي توزيع يا تيافهاي خطوط ميباشند. در شبكههاي توزيع فشار ضعيف هر يك از مصرف كنندگان ميتواند بعنوان يك شين تلقي شود.

در يك شين در شبكههاي قدرت همزمان امكان توليد و/يا مصرف وجود دارد. البته در تعدادي از شينها هيچگونه توليد و مصرف وجود ندارد. اين شينها را شينهاي سوئيچينگ مينامند. با توجه به وجود توليد و مصرف در بعضي از شينها، همواره در معادلات پخش بار توان تزريقي شينها استفاده ميشود كه بصورت زير تعريف ميشود:

كه در آن PGi و QGi توان اكتيو و راكتيو توليدي در شين iام و PDi و QDi توان اكتيو و راكتيو مصرفي در همين شين ميباشد. در ادامه مطالب هر گاه از توان يك شين صحبت شد منظور توان تزريقي آن شين ميباشد.

در شبكههاي قدرت، معمولا تعداد شين بسيار زياد است و گستردگي زيادي هم دارند اما ميتوان در يك دستهبندي كلي آنها را به سه دسته كلي تقسيم كرد و مدلسازيها را نيز بر اساس اين تقسيمبنديها انجام داد. اين سه دسته كلي عبارتند از:

## 2-1 شين مرجع

اين شين را شين مادر يا شين اسلك و يا شين سوئينگ هم مينامند. اين شين از آن نظر در سيستمهاي قدرت مطرح ميشود كه اين سيستمها نيز همانند مدارهاي الكتريكي بايد يك مرجع ولتاژ داشته باشند. بعبارت ديگر همانطور كه در مدارات الكتريكي همواره يكي از گرهها بعنوان گره زمين و مرجع ولتاژ سيستم انتخاب ميشود، در شبكههاي قدرت نيز براي حل معادلات و بدست آوردن ولتاژها انتخاب ولتاژ يك شين بعنوان مرجع ولتاژ كاملا ضروري است. از اين رو يكي از عملكردهاي اين شين تعيين مرجع ولتاژ شبكه ميباشد كه بر اساس آن ساير ولتاژ بدست خواهد آمد. معمولا ولتاژ اين شين يك پريونيت با زاويه صفر انتخاب ميشود.

يكي ديگر از كاربردهاي اين شين تامين توان تلفاتي شبكه ميباشد. با توجه به اينكه تحليل پخش بار با كمك الگوريتمهاي تكرار حل ميشود، از اينرو قبل از شروع فرايند حل نيازمند حدسهاي اوليه براي پارامترهاي مجهول ميباشد در معادلات پخش بار معمولا حدسهاي اوليه با فرض بدون تلفات بودن شبكه محاسبه ميشود. استفاده از اين فرض باعث ميشود كه مقدار توانهاي توليدي شبكه بر اساس ميزان بارهاي مصرفي تنظيم شود. در واقع قبل از حل تنها مقدار مصرف توانهاي اكتيو شبكه كاملا مشخص ميباشد و مقدار توان راكتيو توليدي و مصرفي، توان اكتيو توليدي و تلفات شبكه مشخص نيست. در نتيجه با اعمال تحليل پخش بار و مشخص شدن تلفات، در طي فرايند حل بايد يكي از شينها بتواند با افزايش توليد تلفات شبكه را جبران كند كه اينكار معمولا به عهده شين مرجع گذاشته ميشود. از اينرو تنها شيني كه در معادلات پخش بار توان اكتيو توليدي آن متغيير ميباشد اين شين ميباشد و بر اين اساس اين شين معمولا به يك ژنراتور متصل است. البته در بعضي از كارهاي جديد در زمينه پخش بار در محيطهاي تجديد ساختار يافته از نوعي شين مرجع توزيع شده استفاده شده است كه امكان تامين تلفات شبكه بطور همزمان به چند شين مختلف داده ميشود. بعبارتي ديگر شينهاي داراي ژنراتور هر كدام ميتوانند سهمي از تلفات شبكه را جبران كنند[9-2]. با اين وجود در چنين روشهايي باز هم عملكرد مرجع بودن اين شين تغيير نميكند. كميتهاي مجهول شين مرجع شامل توان اكتيو و راكتيو ميباشد. معمولا در شبكههاي قدرت شيني كه بزرگترين مصرف را دارد بعنوان شين مرجع انتخاب ميشود. در شبكههاي توزيع فشار متوسط پست فوق توزيع و در شبكههاي فشار ضعيف پست توزيع بعنوان شين مرجع انتخاب ميشوند.

نكته: در هر شبكه قدرتي تنها و تنها يك شين بايد نقش مرجع را داشته باشد. انتخاب بيشتر از يك شين بعنوان شين مرجع به معنايي انتخاب بيشتر از دو مرجع براي مدار است كه چنين چيزي امكان پذير نيست‌‍[10].

## 2-2 شينهاي بار يا PQ

اكثر شينهاي شبكه شامل عددي بالغ بر 80 درصد از اين نوع ميباشند. در اين شينها توانهاي اكتيو و راكتيو مشخص ميباشد و مقادير مجهول آنها شامل اندازه و زاويه ولتاژها ميباشد. مدلسازي اين شينها بعلت عدم وجود محدوديتهاي كنترلي نسبت به شينهاي نوع PV سادهتر ميباشد. شينهاي بدون ژنراتوري كه مقدار توان اكتيو و راكتيو مصرفي آنها مشخص ميباشد در اين دسته قرار ميگيرند. در حالت كلي ميتوان گفت بجز شين مرجع تمام شينهايي كه مجهز به وسايل كنترل ولتاژ نيستند، جزء اين دسته قرار ميگيرند. البته در حالتهاي خاصي هم كه شين مجهز به وسايل كنترل ولتاژ بوده، اما ژنراتور مربوطهاش قادر به توليد/جذب توان راكتيو موردنياز براي كنترل ولتاژ نيست، شين مربوطه PQ خواهد شد. در شبكههاي توزيع سنتي تمام شينها بجز شين مرجع داراي توان اكتيو و راكتيو مصرفي مشخص ميباشند و از طرفي ديگر ولتاژ آنها مشخص نيست. بنابراين در زمره شينهاي PQ دستهبندي ميشوند.

## 2-3 شينهاي كنترل ولتاژ يا PV

براي تنظيم پروفيل ولتاژ در شبكههاي قدرت، معمولا در شينهاي داراي ژنراتور وسايل كنترل ولتاژ نصب ميشود. با كمك اين وسايل اندازه ولتاژ شين با تغيير تزريق توان راكتيو تثبيت ميشود. اين كار با كمك سيستم كنترل توربوژنراتور در نيروگاهها كه اندازه توان اكتيو و راكتيو را كنترل ميكند امكان پذير ميشود. البته شينهاي ديگري نيز وجود دارد كه بجاي استفاده از سيستم كنترل توربوژنراتور از ترانسفورماتورهاي تنظيم كمك گرفته ميشود [11]. از اين رو به اين شينها، شينهاي كنترل ولتاژ ميگويند. كميتهاي مجهول در اينجا توان راكتيو و زاويه ولتاژ ميباشند. مشخص بودن اندازه ولتاژ در اين شينها باعث ميشود كه شين براي تثبيت ولتاژ و كاهش/افزايش افت ولتاژ ناشي از خطوط ديگر اقدام به تزريق يا مصرف توان راكتيو كند. اما از آنجا كه هر مولدي اعم از ژنراتورهاي سنكرون، بانكهاي خازني و ... محدوديت توليد توان راكتيو دارند. از اينرو براي اين شينها محدوديتهاي توان راكتيو بصورت  بيان ميشود. در هنگام محاسبه مقدار توان راكتيو تزريقي اين شينها بايد مقدار بدست آمده در رابطه  صدق كند. با توجه به اين محدوديت سه حالت زير ممكن است براي اين شينها بوجود آيد:

- توان راكتيو تزريقي در رابطه مربوطه صدق كند در نتيجه ميتوان گفت كه مولد شين مربوطه توانايي توليد اين توان راكتيو را دارد و محاسبات با حفظ ماهيت اين شين (PV) ادامه مييابد.

- اگر توان راكتيو تزريقي محاسبه شده از ماكزيمم توان راكتيو توليدي مولد شين بيشتر باشد. آنگاه بايد محدوديت ولتاژ اين شين برداشته شود و توان راكتيو تزريقي آن برابر ماكزيمم توان راكتيو توليدي شين خواهد شد. در واقع شين از PV به PQ تغيير ماهيت ميدهد. از اينرو براي اين شين اصلاح شده مقادير معلوم توانهاي اكتيو و راكتيو خواهند بود و مقادير مجهول اندازه و زاويه ولتاژ خواهند بود.

- اگر توان راكتيو تزريقي محاسبه شده از مينيمم توان راكتيو مصرفي مولد شين بيشتر باشد آنگاه بايد همانند حالت قبل محدوديت ولتاژ اين شين برداشته شود و توان راكتيو تزريقي آن برابر مينيمم توان راكتيو مصرفي شين در نظر گرفته شود. يعني همانند حالت قبل شين از PV به PQ تغيير ماهيت ميدهد.

با توجه به اينكه اكثر نيروگاهها در بخش انتقال واقع هستند و در بخش توزيع عملا نيروگاهي وجود ندارد. از اينرو مشخص است كه بعلت نبود واحدهاي توليد در شبكههاي توزيع وجود چنين شينهايي نيز در اين بخش منتفي است. البته امروز با ورود منابع توليد پراكنده در اين بخش نيز ميتوان شاهد چنين شينهايي بود.

# تعريف مسئله پخش بار

شكل 2-4 را در نظر بگيريد. اين شكل يك سيستم 4 باسه ساده را نشان ميدهد. هدف از مسئله پخش بار اينست كه با داشتن برخي از پارامترهاي شبكه موردنظر بتوان ساير پارامترهاي مجهول را تعيين كرد. با توجه به اينكه معمولا در شبكههاي قدرت توان اكتيو و راكتيو بارها مشخص ميباشد. توان اكتيو توليدي ژنراتورها نيز بجز شين مرجع مشخص ميباشد. ولتاژ شينهاي ژنراتوري نيز بعلت استفاده از AVR مشخص ميباشد. از اينرو معمولا هدف بدست آوردن اندازه و زاويه ولتاژ براي شينهاي بدون ژنراتور يا شينهاي بار و براي شينهاي ژنراتوري توان راكتيو و زاويه ولتاژ ميباشد. بعد از بدست آمدن اين مقادير ميتوان توان انتقالي خطوط، تلفات و ساير پارامترهاي مرتبط را بدست آورد. براي شبكه شكل 4 اگر شين اول را شين مرجع در نظر بگيريم آنگاه مقادير معلوم توان اكتيو و راكتيو شينهاي 3 و 4، توان اكتيو شين 2، اندازه ولتاژ شينهاي 1 و 2 و همچنين زاويه ولتاژ شين مرجع نيز

مشخص ميباشد و هدف بدست آوردن اندازه توان اكتيو و راكتيو شين 1،اندازه توان راكتيو و زاويه ولتاژ در شين 2 و اندازه و زاويه ولتاژ در شين 3 و 4 ميباشد. البته بايد توجه داشت براي شكل 2-4 بر اساس پيش فرضي كه از حالت رايج شبكه داريم مسئله پخش بار را تعريف كرديم. در حالت كلي طراحي صورت مسئله پخش بار بر اساس مقادير معلوم و مجهول و نيازهاي طراح ميتواند تغيير كند. البته با توجه به محدوديتهاي همخواني تعداد معادلات و مجهولات و محدوديتهاي بهرهبرداري ژنراتورها و خطوط و... نميتوان هر مسئلهاي را در ارتباط با پخش بار مطرح كرد.

# معادلات پخش بار

شكل 2-5 كه يك شبكه دو شينه را نشان ميدهد بررسي ميشود. در اين شبكه فرض شده كه در هر دو شين هم توليد وجود دارد همه مصرف. در شكل توانهاي تزريقي نشان داده شده است. اگر مدل ادميتانسي شبكه را ترسيم كنيم شكل 2-6 بدست ميآيد. حال با توجه به تئوري مدارها براي جريان تزريقي در شينها ميتوان نوشت:

ماتريس ادميتانس شبكه را بصورت زير تعريف ميكنيم:

همچنين تعاريف زير را داريم:

بنابراين معادلات را ميتوان بصورت زير نوشت:

يا:

اگر جريان تزريقي يعني  IBusموجود باشد ميتوان از معادله (2-7) يا (2-8) VBus را بدست آورد. اما همچنانكه ميدانيم در شبكههاي قدرت توان تزريقي را داريم و رابطه آن با جريان بصورت زير ميباشد.

با جايگذاري در رابطه بالا داريم:

و يا بصورت:

روابط (2-10) و (2-11) معادلات اصلي سيستم در مسئله پخش بار را تشكيل ميدهند.

هنگامي كه شبكه بيش از دو شين داشته باشد باز هم ميتوان با كمك ماتريس ادميتانس روابط بالا را بسط داد. بنابراين براي يك شبكه n شينه رابطه (2-11) را ميتوان بصورت زير نوشت:

اگر اين مقادير را به دستگاه مختصات قطبي منتقل كنيم يعني:

آنگاه ميتوان 2n معادله حقيقي همانند زير بدست آورد:

اين معادلات معادلات اصلي حل مسئله پخش بار هستند و داراي ويژگيهاي زير ميباشند:

- معادلات جبري بوده يعني فاقد مشتق و انتگرال بوده و متغيير با زمان هم نيستند چرا كه هدف تحليل حالت ماندگار سيستم بود.

- معادلات غير خطي هستند دو دليل غير خطي بودن آنها عبارتند از:

الف) حاصلضرب

ب) وجود توابع مثلثاتي كسينوس و سينوس

- از آنجا كه جمع كل توانهاي اكتيو تزريقي كل تلفات اكتيو شبكه را تشكيل ميدهد از اينرو ميتوان نوشت:

مشاهده ميشود كه تلفات توان اكتيو همواره مثبت است چون قدرمطلق اختلاف زوايا همواره از 90 درجه كمتر بوده و تابع كسينوس در اين بازه همواره مثبت ميباشد.

- جمع كل توانهاي راكتيو تزريقي برابر مقدار تلفات راكتيو خواهد بود يعني:

با وجود تابع سينوس مشاهده ميشود كه اين مقدار ميتواند مثبت يا منفي باشد. تلفات توان راكتيو منفي بدين معني است كه خاصيت خازني شبكه بر خاصيت سلفي چيرگي دارد.

- توانهاي تلفاتي تابعي از ولتاژها و زواياي ولتاژها ميباشند.

- تنها اختلاف زاويه ولتاژها در روابط حضور داشته يعني همواره عبارتهاي مانند  را براي زوايا وجود دارد. اين اختلاف زوايا عامل شارش توان اكتيو ميباشد.

- در هر شين مجموعا 6 متغيير وجود دارد

- متغييرهاي PGi و QGi كه آنها را متغييرهاي قابل كنترل ميگويند.

- متغييرهاي PDi و QDi كه آنها را متغييرهاي قابل كنترل ميگويند.

- متغييرهاي  و  كه آنها را متغييرهاي حالت ميگويند. چرا كه با داشتن اين دو متغيير حالت سيستم مشخص است.

با توجه به اين خواص و اينكه در هر شين 6 متغيير وجود دارد بايد مسئله حل شود. از آنجا كه براي هر شين دو رابطه براي توانهاي اكتيو و راكتيو وجود دارد بنابراين در كل 2n رابطه وجود دارد همچنين 6n متغيير نيز وجود دارد. از اينرو براي اينكه مسئله قابل حل باشد بايد در كل 2n از اين متغييرها مجهول بوده و مابقي معلوم باشند. معمولا در مسائل مطرح شده پخش بار در هر شين دو مجهول وجود دارد و مابقي متغييرها معلوم ميباشند. حالتهاي خاصي هم كه در آن در يك شين 3 متغيير مجهول بوده و در شين ديگر 1 متغيير وجود داشته باشد نيز ميتواند وجود داشته باشد البته اين موارد بسيار كم هستند.

براي تعيين متغيرهاي معلوم در هر شين بايد به موارد زير توجه كرد:

- مقادير PDi و QDi را كه توان مصرفي بارها ميباشند همواره ميتوان با روشهاي پيش بيني بار بدست آورد. معمولا توان مصرف كننده معلوم ميباشد.

- اگر فرض شود كه PGi و QGi نيز مشخص باشد و تنها اندازه و زاويه ولتاژ شينها مجهول باشد. با وجودي كه در اين حالت تعداد متغييرهاي مجهول برابر 2n بوده و تعداد متغييرهاي معلوم 4n ميباشد. اما در اين حالت دو مشكل زير وجود دارد:

- با توجه به ويژگي 6 نميتوان تمام زواياي ولتاژها را بدست آورد. چرا كه در اين حالت با توجه به ماهيت اختلاف زوايا در روابط تنها (n-1) رابطه مستقل براي زوايا داريم. از اينرو براي اينكه بتوان اين مقادير را بدست آورد بايد يكي از زوايا از پيش مشخص باشد. در حقيقت يك مرجع زاويهاي براي سيستم انتخاب ميكنيم. اين نقش را همچنانكه قبلا ذكر شد شين مرجع بر عهده ميگيرد كه زاويه ولتاژ آن صفر در نظر گرفته ميشود.

- اگر فرض شود كه تمامي PGi و QGi مشخص باشد آنگاه طبق خاصيت سوم و چهارم و روابط (2-15) و (2-16) تلفات سيستم به ولتاژهايي بستگي دارد كه مجهول ميباشند از اينرو تلفات شبكه نيز مجهول ميباشند. از طرفي براي تلفات شبكه روابط زير را داريم:

اگر متغييرهاي توليد و مصرف معلوم باشند طبق رابطه (2-18) تلفات نيز بايد مشخص باشد كه اين خود با آنچه قبلا براي تلفات گفته شد در تناقص است. از آنجا كه تلفات روي مقدار توليد اثر ميگذارد بنابراين همه توانهاي توليدي نمي توانند همزمان معلوم باشند و بايد حداقل يكي از توانهاي اكتيو و راكتيو توليدي متغيير باشد . همچنان كه قبلا ذكر شد براي اينكار توان شين مرجع متغيير فرض ميشود.

- با توجه به اينكه در شين مرجع 2 متغيير توان توليدي مجهول ميباشد و اينكه شبكه نياز به يك مرجع ولتاژ دارد كه ولتاژ آن نسبت به زمين مشخص باشد بنابراين بهتر است كه اندازه ولتاژ شين مرجع نيز مشخص باشد تا تعداد متغييرها مجهول نيز در اين شين برابر 2 شود. از يك ديدگاه ديگر ميتوان گفت اگر يكي از ولتاژها مشخص نباشد آنگاه معادلات به هم وابسته شده و قابل حل نخواهند بود.

بنابراين با اين توضيحات ميتوان متغييرها در مسئله پخش بار را به اين صورت بيان كرد:

- همه PDi و QDi معلوم هستند.

- در يكي از شينها اندازه و زاويه ولتاژ بعنوان مرجع شبكه بايد مشخص باشد. در اين شين توانهاي اكتيو و راكتيو توليدي مجهول ميباشند.

- در ساير شينها همواره از چهار متغيير ديگر بايد دو تا معلوم و دو تا مجهول باشد. كه همچنان كه قبلا ذكر شد. در شينهاي PQ توانهاي اكتيو و راكتيو توليدي معلوم بوده و اندازه و زاويه ولتاژ مجهول ميباشد. در شينهاي PV توان اكتيو توليدي و اندازه ولتاژ مشخص ميباشد و توان راكتيو تزريقي همراه با زاويه ولتاژ مجهول ميباشد.

# حل مسئله پخش بار

با توجه به اينكه معادلات پخش بار غير خطي ميباشد از اينرو روش حل آنها بوسيله روشهاي تكرار ميباشد. از اينرو براي حل معادلات به حدسهاي اوليه نياز داريم. از آنجا كه نتايج اين روشها به حدسهاي اوليه وابستگي زيادي دارند از اين رو بايد در انتخاب مقادير اوليه دقت لازم مبذول شود. معمولا انتخاب مقادير اوليه با فرض اينكه سيستم بدون تلفات باشد ميتواند انتخاب مناسبي باشد. روشهاي تكرار زير براي حل معادلات پخش ميتواند مورد استفاده قرار گيرد:

- روش گوس

- روش گوس-سايدل

- روش نيوتن-رافسون

بنابراين پس از مشخص شدن اجزاء سيستم قدرت ميتوان تحليل پخش بار را صورت زير تشريح كرد:

- بدست آوردن ماتريس ادميتانس شبكه يا هر ماتريس ديگري كه در فرايند حل مورد نياز باشد.

- محدوديتهاي موجود در بهرهبرداري از مولدها مشخص شود.

- مشخص كردن شرايط اوليه شبكه

- اعمال يكي از الگوريتمهاي تكرار براي حل مسئله

# احتياج به مطالعه پخش بار

در بسياري از مواقع نياز به مطالعه پخش بار شبكه ضروري ميباشد كه برخي از آنها عبارتند از:

- در فاز صفر طراحي براي گسترش شبكه تعداد زيادي حالات مختلف براي انتخاب مسيرها و مكانهاي ژنراتورها، پستها و برقرساني به موتورها وجود دارد كه در اين وضعيت تحليل پخش بار ميتواند كمك زيادي به انتخاب بهترين حالت ممكن بكند.

- در فاز اول طراحي، وقتيكه اطلاعات دقيقي از شبكه وجود دارد براي سنجش و ارزيابي مدهاي مختلف بهرهبرداري از سيستم همچنين براي تقويت و يا مطالعات بهينهسازي بهرهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين شرايط مقادير توان راكتيو و توزيع آنها بسيار مهم ميباشد و نياز به مطالعه دقيق پخش بار دارد.

- در هنگام راهاندازي شبكه به ما كمك مينمايد تا مقادير تنظيم تپ ترانسها را جهت استفاده مناسب از شبكه تعيين نماييم.

- در موقع بهرهبرداري با استفاده از آن ميتوان نتايج مانورهاي مختلف بر روي شبكه را ارزيابي كرده و بهترين مانور را انتخاب كرد.

- شرايط اوليه براي انجام محاسبات گذرا را مهيا ميكند.

- شرايط اوليه براي انجام مطالعات كيفيت توان را مهيا ميكند.

# محدوده شبكه در تحليل پخش بار

امروز با توسعه مفاهيم بازار برق و همچنين به منظور استفاده از قابليتهاي بالقوه شبكههاي قدرت مجاور اكثر شبكههاي انتقال به همديگر متصل شده و از اينرو يك ساختار بسيار گسترده و پيچيده براي اين شبكهها ايجاد شده است. با توجه به اين ويژگي شبكههاي قدرت، امكان تحليل همزمان كل شبكه تا حدود زيادي مشكل شده است. در نتيجه در اكثر مطالعهها بخشي از شبكه مطالعه ميشود. محدوده مورد مطالعه با توجه به نيازهاي طراحي و بهرهبرداري ميتواند متفاوت باشد. اگر چه مطالعه يك قسمت از شبكه نميتواند بصورت مستقل از ساير اجزاي شبكه انجام گيرد. اما از آنجا كه گفته شد كه شبكههاي قدرت يك مدار الكتريكي گسترده با پارهاي تفاوتها اما با همان مفاهيم اوليه ميباشند. ميتوان براي فهم بهتر مسئله از مفاهيم اوليه مدارهاي الكتريكي استفاده كرد.

## 8-1 استفاده از قضيه تونن

در تحليل مدارهاي الكتريكي هر گاه نياز به مطالعه بخشي از شبكه وجود داشته باشد بدون آنكه جزئيات ساير قسمتهاي شبكه مورد بررسي قرار گيرد ميتوان از قضيه تونن استفاده كرد. اين قضيه امكان مطالعه قسمتي از شبكه بدون تحليل كل شبكه را فراهم ميكند. كاربرد اين قضيه در شبكههاي قدرت با توجه به گستردگي آنها و سادگي بدست آوردن مدل تونن اين شبكهها بسيار مناسب است.

شبكههاي قدرت شامل نيروگاهها، سيستم انتقال و سيستم توزيع ميباشد كه هر كدام از اين بخشها تحت مديريت يك شركت خاص بوده و هر يك از اين شركتها وظيفه مديريت بخشي از شبكه را دارند كه تحت نظر آنهاست. در واقع با اين ساختار، هر يك از شركتها براي تحليل و بهرهبرداري از قسمت تحت مديريت خود به تحليل ناحيه موردنظر خود ميپردازند از اينرو از ديدگاه هر يك مابقي قسمتهاي شبكه بايد با كمك قضيه تونن مدل شود.

قضيه تونن بيان ميكند كه ميتوان هر شبكه خطي شامل تركيبي از منابع جريان و ولتاژ و همچنين مقاومتها را از ديدگاه دو ترمينال آن معادل با يك منبع ولتاژ و مقاومت سري مدل كرد. همچنين براي شبكههاي AC كه تنها شامل يك فركانس هستند ميتوان مفهوم خاص مقاومت را با مفهوم عام امپدانس جايگزين كرد. بيان اين قضيه در شكل 2-7 آمده است. در اين شكل Zeq امپدانس معادل ديده شده شبكه از دو سر a و b ميباشد كه به آن امپدانس معادل تونن ميگويند. Vs نيز منبع ولتاژ معادل ديده شده از ديد اين دو نقطه شبكه ميباشد. اينكه شبكه خطي ديده شده از نقاط a و b شامل چه اجزايي باشد و جريان و ولتاژ نقاط مختلف درون شبكه به چه صورتي باشد مهم نيست. آنچه كه مهم ميباشد اينست كه رفتار و عكس العمل شبكه در اين دو نقطه به چه صورتي خواهد بود. در واقع اين قضيه دنبال مطالعه اثر شبكه خطي در دو نقطهاي است كه علاقمند به مطالعه رفتار شبكه در آنها هستيم.

براي شبكههاي گسترده قدرت با عناصر شناخته شده خطي و همچنين بعنوان يك شبكه AC كه فقط شامل يك فركانس (50 يا 60 هرتز) است، قضيه تونن ميتواند يك ابزار بسيار مناسب براي استفاده در تحليلها باشد. آنچه كه تحليل و معادل تونن يك شبكه قدرت را تا حدودي از يك مدار الكتريكي متفاوت ميكند اينست كه شبكههاي قدرت شامل پستهاي انتقال، فوق توزيع و توزيع ميباشند كه ميتواند براي تعيين محدوده آناليز بسيار مفيد باشد. در واقع تفكيك قسمتهاي مختلف شبكه نيز با كمك همين پستها امكان پذير ميشود. مراكز توليد (نيروگاه) و شبكههاي انتقال به كمك پستهاي موجود در نيروگاه با هم مرتبط ميگردند. پستهاي فوق توزيع (مهمترين آنها 20/63، 33/132 كيلوولت) نيز شبكههاي انتقال را به شبكههاي توزيع مرتبط ميكند. معمولا محدوده شبكه و اختيارات شركتها نيز با توجه به موقعيت اين پستها تعيين ميگردد. از اينرو پستهاي شبكه ميتواند بهترين وسيله براي تعيين محدوده آناليز شبكه باشد.

در واقع در يك نگاه كلي ميتوان گفت براي شبكههاي بسيار گسترده اگر هدف مطالعه قسمتي از شبكه باشد با توجه به اينكه شبكه قدرت نيز يك مدار الكتريكي ميباشد ميتوان اين كار را با رعايت قوانين مدار انجام داد كه يكي از مهمترين قوانين آن استفاده از معادل تونن شبكه ميباشد. با كمك اين قانون ميتوان بجاي مطالعه كل شبكه محدوده موردنظر را مطالعه كرد.

## 8-2 محدوده پخش بار در شبكههاي توزيع

شبكههاي توزيع با كمك پستهاي فوق توزيع از شبكه انتقال جدا ميشوند. ترانسفورماتورهاي اين پستها مجهز به تپ چنجرهاي اتوماتيك بوده كه ميتواند ولتاژ خروجي آنها را تنظيم كند. اين حالت همچنانكه بعدا ذكر خواهد شد ميتواند در بدست آوردن معادل تونن شبكه بسيار مفيد باشد.

شبكههاي توزيع با توجه به سطوح ولتاژ به دو دسته تقسيم ميشوند. معمولا فيدرهاي فشار متوسط كه از پستهاي فوق توزيع تغذيه ميشوند ساختار متعادلي داشته و همچنين شعاعي ميباشند. از طرفي ديگر آنها در محدوده بين 1 تا 20 كيلوولت ميباشند اگر چه ممكن است نامتعادلي جريان طرف فشار ضعيف به اين شبكهها نيز منتقل شده باشد. ساختار شبكه آنها همواره بصورت سه فاز ميباشد. از طرف ديگر فيدرهاي فشار ضعيف تا محدوده ولتاژ 1 كيلوولت را تشكيل ميدهند. به كمك اين شبكهها توان الكتريكي به مشتركين تحويل داده ميشود. لزوما سه فاز نبوده و ميتوانند شامل خطوط تكفاز يا دو فاز نيز باشند. با توجه به ساختار آنها و خصوصيات تپ چنجر نصب شده در اوليه آنها تعيين محدوده تحليل پخش بار براي هر يك تا حدودي متفاوت ميباشد كه ميتوان بصورت زير آنرا تشريح كرد:

### 8-2-1 فيدرهاي فشار متوسط

فيدرهاي فشار متوسط داراي ساختار شعاعي بوده و تغذيه آنها توسط يك پست فوق توزيع انجام ميگيرد كه معمولا داراي تپ چنجرهاي اتوماتيك كنترل ولتاژ ميباشد. در اين حالت با توجه به تثبيت ولتاژ شين مذكور ميتوان ولتاژ پست فوق توزيع را بعنوان مرجع درنظر گرفت. از طرف ديگر از آنجا كه قدرت اتصال كوتاه شبكه انتقال در مقايسه با شبكه توزيع بسيار بزرگ ميباشد و همانطور كه بعداً ذكر خواهد شد ميتوان شبكه انتقال را در مقايسه با شبكه توزيع بينهايت در نظر گرفت. بنابراين ميتوان امپدانس معادل تونن ديده شده از طرف شبكه انتقال را ناچيز در نظر گرفت و از آن صرفنظر كرد. با توجه به اين مطالب ميتوان معادل تونن شبكه انتقال از سر پست فوق توزيع را همانند شكل 2-8 نشان داد. در شبكههاي قدرت همواره معادل تونن از يك نقطه ديده ميشود و نقطه دوم بصورت پيش فرض زمين است كه اين امر در شكل 2-8 نشان داده شده است.

نكته بعدي اينس ت كه هر پست فوق توزيع داراي چندين فيدر توزيع فشار متوسط همانند شكل 2-9 ميباشد. هر يك از اين فيدرها قسمتي از شبكه توزيع فشار ضعيف را تغذيه ميكنند و تنها اشتراك آنها اتصال به پست فوق توزيع ميباشد. استفاده از تئوري مدارهاي الكتريكي نشان ميدهد كه براي تحليل شبكههايي همانند اين شبكه ميتوان هر فيدر فشار متوسط را بصورت جداگانه تحليل كرد يعني اينكه تحليل يك فيدر نيازمند تحليل همزمان فيدرهاي ديگر نيست چرا كه با توجه به تپ چنجر اتوماتيك ولتاژ سر پست فوق توزيع بصورت اتوماتيك تنظيم ميشود و همچنانكه ذكر شد ميتوان شبكه انتقال بعد از پست را بعنوان يك شين بينهايت يا منبع ايدهآل ولتاژ در نظر گرفت در نتيجه ميتوان از قضيه مداري كه در شكل 2-10 شماتيك آن ارائه شده است، استفاده كرد. البته شكل 2-10 يك فرم ساده از اين قضيه ميباشد اين قضيه در حالت كلي بيان ميكند كه هر المان موازي با يك منبع ولتاژ را ميتوان بدون آنكه تاثيري در ولتاژ و جريان ساير المانهاي ديگر مدار داشته باشد حذف كرد. در شكل 2-10 دو زيرمدار 1 و 2 با منبع ولتاژ ايدهآل موازي شدهاند در نتيجه ميتوان آنها را بصورت جداگانه حل كرد. با اعمال اين قضيه به فيدرهاي توزيع فشار متوسط ميتوان آنها را بصورت جداگانه تحليل نمود.

### 8-2-2 فيدرهاي فشار ضعيف

نماي كلي اين فيدرها در شكل 2-11 نشان داده شده است تفاوت مهم اين فيدرها با فيدرهاي فشارمتوسط اينست كه ترانسفورماتور توزيع فشار ضعيف فاقد تپ چنجر اتوماتيك است و تپ آن زير بار قابل تغيير نيست. از اينرو ولتاژشين پست با كم و زياد شدن بار تغيير ميكند بنابراين فرض ثابت بودن اين ولتاژ و در نتيجه استفاده از قضيه مدارهاي موازي نشان داده شده در شكل 2-10 در اين مورد منتفي خواهد شد. بعبارت ديگر در اين حالت منبع ولتاژ ديده شده از سر ترانس توزيع منبع ولتاژ ايدهآل نمي باشد در نتيجه بارگذاري فيدرهاي مختلف روي افت ولتاژ ايجاد شده از سر پست فوق توزيع تا شين پست توزيع اثر دارند و عملكرد آنها مستقل از همديگر نميباشند. بنابراين اگر هدف مطالعه يكي از فيدرها باشد و از هر گونه تقريبي اجتناب شود، بايد كل فيدرهاي فشار ضعيف به همراه فيدر فشار متوسط مربوطه تا پست فوق توزيع تحليل شود. يعني نميتوان يكي را بدون ديگري مطالعه كرد.

براي بررسي بيشتر مسئله پخش بار يك فيدر فشار ضعيف، مطالعه به سمت بررسي مفاهيم پخش بار سوق داده ميشود. در واقع اگر مفهوم پخش بار يك شبكه قدرت مورد بررسي قرار گيرد به اين نتيجه ختم خواهد شد كه هدف اصلي پخش بار پيداكردن ولتاژهاي شبكه ميباشد كه اين ولتاژها نسبت به يك مرجع كه به آن شين مرجع گفته ميشود بدست خواهند آمد. در واقع اختلاف ولتاژ شينهاي مختلف نسبت به شين مرجع محاسبه ميشود كه با محاسبه آنها جريان خطوط مختلف نيز بدست ميآيد. با توسعه اين مفهوم براي فيدرهاي فشار ضعيف اين نتيجه عايد خواهد شد كه براي تحليل جداگانه اين فيدرها تنها مشكل نبود يك شين با ولتاژ مشخص ميباشد كه بعنوان شين مرجع انتخاب شود. چرا كه با وجود فيدرهاي ديگر و نبود يك ابزار كنترل اتوماتيك روي شين پست توزيع نميتوان ولتاژ آنرا در حالت عادي بدون تحليل كامل تمام فيدرهاي فشار ضعيف بدست آورد.

از آنجا كه در بهرهبرداري از پستهاي توزيع همواره سعي ميكنند كه ولتاژ طرف اوليه آن در حدود مقدار نامي يا بالاتر باشد (جهت جبران افت ولتاژ طرف فشار ضعيف) ميتوان گفت كه در بيشتر اوقات ميتوان با تقريب خوب اين ولتاژ را در حدود مقدار نامي در نظر گرفت. بنابراين هنگامي كه بتوان با يك تقريب خوب اين ولتاژ را تعيين كرد ميتوان پخش بار فيدرهاي فشار ضعيف را بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد. كه اين ديدگاه تقريبي را ميتوان از مطالعه فيدر فشار متوسط در حالتي كه از طرف فشار ضعيف تونن گرفته ميشود بدست آورد البته در اين حالت تپ آفلاين ترانسفورماتور نيز بايد در نظر گرفته شود. بنابراين تحليل پخش بار شبكه توزيع به دو گام تقسيم خواهد شد كه در گام اول پخش بار فيدر فشار متوسط انجام خواهد شد در اين حالت براي پستهاي فشار ضعيف معادل تونن آنها استفاده ميشود. گام دوم محاسبه پخش بار فيدرهاي فشار ضعيف است كه ميتوان آنها را بصورت جداگانه با استفاده از ولتاژ بدست آمده براي شين پست توزيع در گام قبلي و در نظر گرفتن تپ ترانسفورماتور بعنوان ولتاژ مرجع اجرا كرد. بدست آوردن تونن پستهاي فشار ضعيف نيز كار سادهاي ميباشد كه تنها با محاسبه توان تزريقي از شين بدست خواهد آمد. البته در محاسبه توان تزريقي پست توزيع اگر از مقدار ديماند مصرف كنندگان استفاده ميشود تلفات فيدر فشار ضعيف نيز بايد در نظر گرفته شود.

# مراجع

#### Lou van der Sluis, “Transients in Power Systems” John Wiley & Sons, LTD, 2001.

#### E. De Tuglie and F. Torelli, “Nondiscriminatory System Losses Dispatching Policy in a Bilateral Transaction-Based Market”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 4, pp. 992-1000, November 2002.

#### S. Tao and G. Gross, “Transmission Loss Compensation in Multiple Transaction Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 3, pp. 909-915, August 2000.

#### H. Zhang, “Transactions-based Power Flow Analysis and its Applications to a Competitive Power Market”, Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, May 2001.

#### S. Tong, “Slack Bus Modeling for Distributed Generation and Its Impacts on Distribution System Analysis, Operation and Planning”, Ph.D. Dissertation, Drexel University, October 2006.

#### S. Tong and K. Miu, “Slack Bus Modeling and Cost Analysis of Distributed Generator Installations,” ASCE Journal of Energy Engineering, Vol. 133, No. 3, pp. 111-120, September 2007.

#### S. Tong, and K. Miu, “A Network-Based Distributed Slack Bus Model for DGs in Unbalanced Power Flow Studies,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 2, pp. 835-842, May 2005.

#### S. Tong, and K. Miu, “Participation Factor Studies for Distributed Slack Bus Models in Three-Phase Distribution Power Flow Analysis,” Proceedings of the 2006 IEEE/PES Transmission & Distribution Conference, pp. 242-244, Dallas, TX, May 2006.

#### S. Tong, K. Kleinberg and K. Miu, “A Distributed Slack Bus Model and Its Impact on Distribution System Application Techniques”, Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems Conference, vol. 5, pp. 4743-4746, Kobe, Japan, May, 2005.

#### N. Jenkins, D. Kirschen, G. Strbac, R. Allan, P. Crossley “Embedded generation”, IEE Power and Energy series 31, London, W, 2000,p. 57.

#### C. A. GROSS ”بررسي سيستمهاي قدرت“ ترجمه پروفسور مهرداد عابدي انتشارات دانشگاه صنعتي امير كبير چاپ دوم بهار 1367

#### احد كاظمي ”سيستمهاي قدرت الكتريكي“انتشارات دانشگاه علم و صنعت چاپ اول تيرماه 1374

# Footnotes

Automatic Voltage Regulator

Iterative Methods

# Text boxes

شكل 2-1: تغییرات انرژی در یک شبکه ساده شامل یک ژنراتور و بار

شكل 2-3: مدار كنترلي ساده گاورنر

شكل 2-2: یک ژنراتور در حال تغذیه چندین موتور

شكل 2-4: يك شبكه ساده قدرت شامل 4 شين

شكل 2-5: يك شبكه ساده قدرت شامل 2 شين

شكل 2-6: دياگرام ادميتانسي شبكه 2 شينه

شكل 2-7: مدار معادل ديده شده از ديد دو نقطه شبكه

شكل2-9: ساختارشعاعي فيدرهاي شبكه توزيع فشار متوسط

شكل 2-8 معادل تونن شبكه انتقال از ديد پست فوق توزيع يعني از ديد نقطه a

شكل 2-10: قضيه تحليل مدارهاي موازي متصل به يك منبع ولتاژ ايدهآل

شكل 2-11: نماي كلي يك شبكه فشار ضعيف