تاثير منابع توليد پراكنده بر مولفههاي مورد مطالعه پخش بار و عوامل موثر بر تنظيم ولتاژ

# مقدمه

منابع توليد پراكنده DG بعنوان يكي از مهمترين تحولات شبكههاي قدرت در دهه اخير بشمار ميروند. حركت به سمت انرژيهاي جديد را ميتوان يكي از عوامل اصلي توسعه منابع توليد پراكنده دانست از آن پس رشد اين منابع در شبكههاي توزيع با تكيه بر مزايايي كه داشتند روندي صعودي بخود گرفته است. در واقع مزاياي اصلي اين منابع را ميتوان بصورت زير بيان كرد[1]:

- كاهش توليد گازهاي گلخانهاي (مخصوصا دياكسيد كربن)

- بازده انرژي و استفاده منطقي آن

- تجديد ساختار و رقابت موجود در بازار

- تتوع منابع انرژي

- الزامات سيستم قدرت در سطح ملي

با توجه به اين مزايا DGها در شبكههاي توزيع بصورت گسترده بكار گرفته شدند. اگر چه مزاياي فوق و ديگر مزاياي بهرهبرداري از اين منابع، شركتهاي توزيع را براي استفاده از اين منابع بسيار مشتاق ميكند. اما در كنار اين مزايا بهرهبرداري غير مناسب از اين منابع ميتواند مشكلاتي را براي شبكه ايجاد كند. در واقع شبكههاي توزيع با اين فرض طراحي شدهاند كه طرف اوليه پستهاي فوق توزيع كه به شبكه انتقال متصل هستند تنها منبع توان و ظرفيت اتصال كوتاه شبكه باشند. منابع توليد پراكنده با قرار دادن منابع توان در نقاط مختلف شبكه توزيع اين فرض را نقض ميكنند. در نتيجه اين منابع ميتواند موقعيتهاي بهرهبرداري را بوجو بياورد كه در شبكههاي سنتي اتفاق نمي افتادند. مهندسي دقيق ميتواند معايب بالقوه اين منابع را رفع كرده و آنها را با بيشترين كارايي بكار بگيرد. اين معايب بالقوه ميتواند شامل موارد زير باشد[2]:

- افزايش احتمال خرابي تجهيزات شبكه و مشتركين

- كاهش كيفيت توان (مخصوصا افزايش ولتاژ)

- كاهش قابليت اطمينان

- افزايش زمان بازيابي شبكه بعد از خطا

- كاهش امنيت عمومي شبكه و كارگران

اين فصل به بررسي تاثيرات DG روي مولفههاي مختلف پخش بار ميپردازد. جريان خطوط، پروفيل ولتاژ و تلفات شبكه با حضور اين منابع بررسي ميشود. از آنجا كه در هر شبكهاي براي تنظيم پروفيل ولتاژ از ادوات مربوطه استفاده ميشود در ادامه فصل به بررسي تاثير DG روي ادوات تنظيم ولتاژ پرداخته ميشود. در انتهاي فصل نيز بر اساس مطالعه انجام شده روي تاثيرات اين منابع، سناريوهاي مختلف مطالعه بارگذاري شبكه استخراج ميشود

# تاثير DG روي مولفههاي پخش بار

در فصل دوم به تفصيل در مورد اهداف تحليل پخش بار صحبت شد. مولفههاي مهمي كه در اين تحليل بررسي ميشود مورد مطالعه قرار گرفت و در براي حالتهاي ساده (شبكه شامل دو شين) روابط موردنياز استخراج شد. همچنان كه ذكر شد ورود منابع توليد پراكنده به شبكههاي توزيع پيش فرضهاي اوليه از اين شبكهها را تغيير خواهد داد. شبكههاي توزيع سنتي يك سو تغذيه، شعاعي همراه با يك منبع تغذيه ( از اوليه پست فوق توزيع متصل به شبكه انتقال) ميباشند. با تغيير اين ساختار توسط منابع توليد پراكنده، مسائل جديدي در اين شبكهها بوجود خواهد آمد كه روي مولفههاي پخش بار نيز تاثير خواهد گذاشت كه در اين بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

## 2-1 تاثير DG روي جريان خطوط

حضور منابع توليد پراكنده از آنجا كه بصورت محلي بارها را تغذيه ميكنند معمولا بارگذاري شبكه را كاهش ميدهد و باعث ميشود كه ظرفيت خطوط مختلف آزاد شود كه يكي از مزاياي اين منابع ميباشد. اما در شرايطي كه طراحي مهندسي ضعيفي انجام شده باشد ممكن است برخي از خطوط دچار اضافه بار شوند. از اين رو بررسي شبكه با حضور منابع توليد پراكنده از جهت اضافه جريان خطوط نيز يكي از مطالعاتي ميباشد كه بايد در حضور منابع توليد پراكنده انجام شود.

در يك شبكهسنتي معمولا هادي هاي شبكه با فاصله گرفتن از پست ضعيفتر ميشود. در واقع با فاصله گرفتن از پست جريان خطوط كاهش مييابد و ميتوان از هاديهايي با سطح مقطع كمتر استفاده كرد. اين نوع طراحي بر پايه همان پيش فرض اوليه از اين شبكههاست كه شبكه شعاعي و يك سو تغذيه بوده و تغذيه آن هم در ابتداي پست قرار دارد.

در حالت عادي DG با تغذيه قسمتي از بار شبكه كاهش جريان خطوط را به همراه خواهد داشت. اما با توجه اندازه و شرايط شبكه امكان آن وجود دارد كه جريان DG در سوي مخالف جاري شود. در حالتي كه DG بزرگتر از بارهاي بعد از خودش باشد آنگاه قسمتي از جريان آن به سمت پست برميگردد. اين حالت به خودي خود نميتواند مشكل خاصي ايجاد كند مگر اينكه جريان جاري شده به سمت پست بيشتر از ظرفيت هادي استفاده شده باشد. البته اين حالت تحت شرايط خاص ميتواند اتفاق بيفتد كه ميتوان يكي از اين شرايط را خارج شدن بارهاي بعد از DG دانست كه ممكن است بعلت خطاهاي غير قابل پيش بيني اتفاق بيافتد. در اين حالت تمام جريان DG بسمت پست جاري ميشود. كه اگر اندازه DG بزرگ باشد و شبكه بر اساس همان پيش فرض شبكههاي سنتي طراحي شده باشد ممكن است كه با مشكل اضافه جريان مواجه شود.

يكي از حالتهاي ديگري كه ممكن است مشكل اضافه جريان بوجود آيد زماني است كه DG اختصاصي براي تغذيه مشتركين خاصي تعبيه شده است. در اين حالتها اگر هاديهاي منتهي به منبع توليد پراكنده با توجه به ظرفيت آزاد شده خط انتخاب شده باشند ميتواند در حالت خروج بار باعث ايجاد مشكلاتي شود. در اين حالت جريان DG كه به سمت ابتداي فيدر حركت ميكند ممكن است از جريان ماكزيمم هادي بيشتر باشد. بعنوان مثال در شكل 4-1 منبع توليد پراكنده براي تغذيه بار سه فاز روي باس a وصل شده است زماني كه اين بار از مدار خارج شود جريان DG به سمت نقطه b جاري ميشود در نتيجه اگر خط بين a و b با توجه به ظرفيت آزاد شده خط انتخاب شده باشد آنگاه توانايي انتقال انرژي DG به سمت نقطه b را نخواهد داشت و دچار اضافه بار خواهد شد.

بنابراين اگرچه در بيشتر مواقع DG ميتواند به كاهش جريان خطوط و آزاد شدن ظرفيت آنها كمك كند اما در پارهاي از موارد طراحي ضعيف ميتواند باعث اضافه بار خطوط شود. اين مسئله ميتواند تحت حالت ماكزيمم بار

شكل 4-1: اتصال منبع توليد پراكنده به يك شاخه فرعي از يك فيدر توزيع

DG و مينيمم بار شبكه بررسي شود كه در قسمت بررسي سناريوهاي مختلف مطالعه بارگذاريهاي شبكه به آن اشاره خواهد شد.

نكته: با توجه به اين مسائل ميتوان راه حل پيشنهادي را در تمام حالات بدين صورت مطرح كرد كه براي هر منبع DG كه در شبكه نصب ميشود بايد هاديهايي كه مسير بين پست و DG را تشكيل ميدهند بايد حداقل تواناي انتقال قدرت DG را در جهت عكس داشته باشند.

## 2-2 تاثير DGها روي پروفيل ولتاژ

منابع توليد پراكنده كه در شبكههاي توزيع و در نزديكي مراكز بار نصب ميشوند به دلايل زير ميتوانند پروفيل ولتاژ را بهبود بخشندكه عبارتند از:

- به دليل نزديكي به بار امپدانس مسير تغذيه بارها كم ميشود در نتيجه طبق رابطه (3-11) مقدار افت ولتاژ كم ميشود.

- با تامين توان بارها باعث ميشوند كه توان انتقالي از سمت پست فوق توزيع و يا پست توزيع بسمت انتهاي فيدرها كم شده در نتيجه طبق همان رابطه (3-11) با كاهش توان تزريقي اكتيو و راكتيو مقدار افت ولتاژ كاهش مييابد.

- با عمكرد در مد PV ميتوانند به تنظيم ولتاژ شبكه كمك شاياني بكنند.

اما اين منابع در عين حال ميتوانند معايب زير را داشته باشند:

- بعلت اينكه اكثر آنها توان ثابتي را به شبكه تحويل ميدهند عليرغم اينكه در ساعات پيك بار به بهبود پروفيل ولتاژ كمك ميكنند اما در ساعات كم باري با تغذيه معكوس شبكه باعث افزايش ولتاژ ميشوند. براي بررسي آن شبكه شكل 4-2 بررسي ميشود. در اين شكل به شين بار يك منبع توليد پراكنده متصل شده است. با توجه به شكل مقدار توان تزريقي پست توزيع به صورت زير خواهد بود:

(4-1)

در نتيجه مقدار افت ولتاژ شين بار بصورت زير خواهد بود:

(4-2)

اگر در ساعات پيك مصرف توان تزريقي DG از توان مصرفي بار كمتر باشد در اين حالت V∆ مثبت بوده و در نتيجه DG در جهت بهبود پروفيل ولتاژ و نزديك كردن ولتاژ شين بار به ولتاژ پست عمل ميكند.

اما اگر در ساعات كم باري توان تزريقي DG از توان بار مصرفي بيشتر باشد، V∆ در اين حالت منفي بوده و ولتاژ شين بار از ولتاژ پست بيشتر خواهد شد يعني بار دچار اضافه ولتاژ خواهد شد.

- امكان تنظيم تپ چنجر ترانسفورماتورها با مشكل مواجه خواهد شد. هنگامي كه DG روي يكي از فيدرها قرار دارد براي اينكه در ساعات كم باري بارهاي انتهاي فيدر دچار اضافه ولتاژ نشود بايد تپ چنجر ترانسفورماتور روي تپهاي پايين قرار گيرد. قرار دادن تپ ترانسفورماتور روي تپهاي پايين باعث ميشود كه فيدرهاي ديگر در پيك بار دچار افت ولتاژ شوند. در نتيجه در اين حالت پيدا كردن يك نقطه تعادل براي اين تپ ترانسفورماتور مشكل خواهد شد.

- هنگامي كه DG در مد PV عمل ميكند براي حفظ ولتاژ، توان راكتيو از شبكه جذب يا به شبكه تزريق ميكند. اگر اندازه آن بزرگ بوده و در مد پس فاز كار كند آنگاه از شبكه توان راكتيو بزرگي دريافت ميكند. از اينرو DG بايد راهي براي جبران اين توان راكتيو كشيده شده از شبكه پيشنهاد بدهد. جذب چنين توان راكتيوي از شبكه بر روي تلفات و بارگذاري شبكه اثر گذاشته كه بايد توسط شركتهاي توزيع در نظر گرفته شود. از طرفي ديگر اثر خروج ناگهاني اين منبع كه باعث ايجاد اضافه ولتاژ گذرايي خواهد شد و همچنين مدت زماني كه اوليه ترانسفورماتور ميتواند به اين اتفاق پاسخ داده و شبكه را بازيابي كند بايد در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي شركت توزيع بايد از خازنهاي سوئيچ شونده و ساير ادوات جبرانساز توان راكتيو براي بازيابي ولتاژ شبكه استفاده كند.

## 2-3 تاثير DG روي تلفات شبکه

منابع توليد پراكنده معمولا با كاهش مسير تغذيه بارها، تلفات شبكه را كاهش ميدهند. هنگامي كه يك DG متناسب با بار محلي انتخاب شده و در نزديكي آن نصب شود، ميتواند طبق رابطه (3-21) با كاهش توانهاي تزريقي بطور قابل ملاحظهاي تلفات را كاهش دهد. در واقع تاثير DG روي پروفيل ولتاژ جدا از تاثير آن روي تلفات شبكه نيست و اين دو مولفه ارتباط نزديكي با هم دارند. البته ممكن است در بعضي از حالات محل و اندازه نامناسب   DGباعث افزايش تلفات شبكه شود. اگر DG خيلي دورتر از پست قرار گرفته باشد و به پست توان تحويل دهد و يا حتي اگر توان آن به شبكه انتقال نيز برگردد آنگاه تلفات شبكه توزيع افزايش مييايد اما تلفات شبكه انتقال كاهش مييابد[2].

# تاثير مدهاي مختلف بهرهبرداري DG روي پخش بار

هنگامي كه يك منبع توليد پراكنده وارد مدار ميشود با توجه به ماهيت آن و اهداف مشترك فروشنده و خريدار (شركت توزيع) معمولا ميتواند در دو مد مختلف بصورت زير عمل كند:

## 3-1 مد عملكردي ضريب قدرت ثابت

در اين حالت DG با ضريب قدرت ثابت وارد مدار ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق هدف مطالعه DGهاي ژنراتور سنكرون ميباشد و در اين نوع از منابع توليد پراكنده توان اكتيو توليدي ثابت ميباشد از اينرو با ضريب قدرت ثابت توان راكتيو آنها نيز مشخص ميشود. بنابراين آنها را ميتوان مانند شينهاي PQ يا بار در معادلات پخش بار مدلسازي كرد. از طرفي ديگر ميدانيم كه در شبكههاي قدرت بيشتر شينها تحت چنين مدي بهرهبرداري ميشوند. مهمترين عامل استفاده از چنين مدي سادگي بهرهبرداري و كاهش ادوات كنترلي ميباشد. در اين حالت توان اكتيو و راكتيو شين مربوطه مشخص ميباشد. مجهولات نيز اندازه و زاويه ولتاژ شين مذكور ميباشد. بنابراين با كمك روابط متداول پخش بار ميتوان اندازه و زاويه ولتاژها را بدست آورد. مقدار افت يا افزايش ولتاژ شين نيز ميتواند همانند رابطه (3-11) مورد بحث قرار گيرد.

يكي از معايب اصلي اين مد عملكردی اين است كه در اين حالت هيچ كنترلي روي ولتاژ شين وجود ندارد. از اينرو در حالتهايي كه توان تزريقي DG بزرگتر از توان مصرفي بار محلي شود همانطور كه ذكر شد با شارش معكوس جريان افزايش ولتاژ روي اين شين بوجود خواهد آمد. در واقع این مد عملکردی عامل اصلی افزایش ولتاژ میباشد. اما از آنجا که طبق استاندارد [3] DG نباید برای کنترل ولتاژ استفاده شود این مد عملکردی متداولترین مد بهرهبرداری از منابع تولید پراکنده میباشد.

## 3-2 مد كنترل ولتاژ

براي بهبود پروفيل ولتاژ در بعضي مواقع از مد كنترل ولتاژ استفاده ميشود در اين حالت با كمك ابزارهاي كنترلي اندازه ولتاژ شين و توان اكتيو تزريقي شين مشخص ميباشد. مجهولات شين شامل مقدار توان راكتيو تزريقي شين و زاويه ولتاژ شين ميباشد. با توجه به اينكه ولتاژشيني كه DG به آن متصل است بايد ثابت باشد از اينرو محاسبات افت ولتاژ تاحدي متفات خواهد بود. در اين حالت از شكل (4-2) براي اندازه ولتاژ شين بار ميتوان نوشت كه:

(4-3)

در اين حالت Vs را مرجع ولتاژ شبكه در نظر گرفتهايم. حال اگر فرض شود كه اندازه ولتاژ شين بار با اندازه ولتاژ شين مرجع برابر باشد آنگاه ميتوان نوشت:

(4-4)

در اين صورت حالات زير ميتواند بوجود آيد:

- اگر توان اكتيو تزريقي از DG كوچكتر از توان اكتيو بار باشد و بار نيز اندوكتيو باشد يعني توان راكتيو مصرف كند آنگاه داريم:

(4-5)

يعني در اين حالت DG بايد توان راكتيو به شبكه تزريق كند.

- در حالتي كه توان اكتيو تزريقي از DG بزرگتر از توان اكتيو بار باشد و بار نيز خازني باشد يعني توان راكتيو توليد كند، آنگاه داريم:

(4-6)

يعني در اين حالت DG بايد توان راكتيو از شبكه جذب كند.

- اگر توان اكتيو تزريقي از DG كوچكتر از توان اكتيو بار باشد و بار نيز خازني باشد علامت رابطه 4-5 به مقدار پارامترها بستگي دارد و ميتواند يكي از حالتهاي 1 يا 2 اتفاق بيافتد.

- در حالتي كه توان اكتيو تزريقي از DG بزرگتر از توان اكتيو بار باشد و بار اندكتيو باشد علامت رابطه 4-6 به مقدار پارامترها بستگي دارد و ميتواند يكي از حالتهاي 1 يا 2 اتفاق بيافتد.

مزيت اين مد بهرهبرداري اين است كه DG ميتواند با تزريق توان راكتيو پروفيل ولتاژ را تنظيم كند اما در حالاتي كه توان راكتيو جذب ميكند ميتواند مشكلاتي را ايجاد كند كه در اثرات منفي DG روي پروفيل ولتاژ بند 3 به آن اشاره شد. از طرفي ديگر هر يك از منابع توليد پراكنده محدوديت توليد توان راكتيو دارند و بايد اين محدوديت رعايت شود و زماني كه توان راكتيو تزريقي بدست آمده از محاسبات براي DG از اين حدود تجاوز كند DG از مد عملكرد PV به مد عملكرد PQ تغيير عملكرد ميدهد.

با توجه به اینکه استاندارد [3] استفاده از منابع تولید پراکنده را بعنوان تنظیم کننده ولتاژ منع کرده است. از اینرو استفاده از این مد عملکرد برای DG محدود میباشد. ميتوان معايب بهرهبرداري DG در اين مد را بصورت زير بيان كرد:

- عدم امكان دسترسي به كنترل DG توسط بهرهبردار شبكه

- تغذيه محل بروز خطا. فرض كنيد كه در نزديكي محل DG خطاي سه فاز متقارن اتصال به زمين اتفاق افتاده است. فرض ميشود كه ولتاژ محل خطا صفر باشد. آنگاه ميتوان نوشت:

(4-7)

بجز توان راكتيو تمام پارامترهاي ديگر رابطه (4-7) ثابت ميباشد از اينرو ميتوان اين پارامتر را بصورت زير بدست آورد:

(4-8)

در اين رابطه ترم حقيقي و موهومي امپدانس كوچك بوده و از طرف ديگر اندازه ولتاژ سر شين DG در حالتي DG از نوع ژنراتور سنكرون باشد بصورت زير خواهد بود:

(4-9)

كه در آن Ef نيرو محركه القايي ژنراتور ميباشد و Ia جريان تزريقي ژنراتور است كه در اينجا محل خطا را تغذيه ميكند. در رابطه (4-8) اگر بخواهيم كه ولتاژ سر ژنراتور در حدود يك پريونيت باقي بماند آنگاه توان راكتيو تزريقي بايد بصورت زير باشد:

(4-10)

اين مقدار بسيار بزرگ خواهد يعني ژنراتور بشدت محل خطا را تغذيه خواهد كرد. اگر از رابطه (4-9) بخواهيم معادلات را دنبال كنيم آنگاه ميتوان با توجه به خطا و اينكه اندازه نيروي محركه را بصورت زير نوشت:

(4-11)

مطمئنا براي اينكه اندازه ولتاژ سر ترمينال ژنراتور يا VDG در حدود يك پريونيت بماند بايد نيرو محركه بيشتر از يك پريونيت باشد براي آنكه نيرو محركه نيز بيشتر از يك پريونيت شود بايد جريان تزريقي مطابق رابطه (4-11) بسيار بيشتر از يك پريونيت شود يعني ژنراتور بشدت محل خطا را تغذيه ميكند.

در عمل نه تنها ولتاژ ترمينال بلكه نيرو محركه نيز بشدت افت خواهد كرد و خيلي كمتر از يك پريونيت خواهند شد. در واقع سيستم كنترل ولتاژ وقتي ولتاژ ترمينال كمتر از مقدار مطلوب باشد جريان تحريك را زياد ميكند با توجه به رابطه (4-11) با افزايش نيرو محركه جريان ژنراتور زياد ميشود. با توجه به رابطه (4-9) افزايش جريان ژنراتور كاهش مضاعف ولتاژ ترمينال را به همراه دارد و اين سيكل ميتواند تكرار شود. بنابراين يك حلقه بسته بوجود خواهد آمد كه باعث تغذيه شديد محل خطا خواهد شد.

با توافق بهرهبردار شبکه توزیع و مالک DG، این منابع میتوانند بعنوان تنظیم کننده ولتاژ بکار روند. در این حالت آنها میتوانند با تزریق یا جذب توان راکتیو به تنظیم ولتاژ شبکه کمک کنند. اما در حالت کلی هر تلاشی از جانب DG برای کنترل ولتاژ میتواند با طرح تنظیم ولتاژی که به وسیله بهرهبردار شبکه برای کنترل همان شین یا شین نزدیک به آن اعمال میشود تداخل داشته باشد[2]. طرح کنترل ولتاژ بهرهبردار شبکه میتواند شامل استفاده از بانکهای خازنی، تنظیمکنندههای ولتاژ پله-ای (SVR) یا تپ چنجرهای آنلاین ترانسفورماتورهای فوق توزیع باشد.

هنگامی که استفاده از  DGبعنوان تنظیم کننده ولتاژ مجاز باشد، توان راکتیو خروجی DG میتواند برای تنظیم ولتاژ (تثبیت ولتاژ یک نقطه در یک حد مشخص) تغییر کند. با این وجود احتمالا محدوده تغییرات DG نمیتواند برای کنترل تغييرات گسترده ولتاژ کافی باشد. در این موارد DG مثل هر شين PV ديگري تغيير مد عملكرد ميدهد. در واقع کارایی روش کنترل ولتاژ نقطه اتصال مشترک ژنراتور به نسبت قدرت اتصال کوتاه DG به شبکه بستگی دارد. اگر این نسبت کوچک باشد، تاثیر DG بر روی تغییر ولتاژ کم خواهد بود و باعث میشود که DG برای تثبیت ولتاژ شین خود در نزدیکی مقادیر پایین یا بالای حد استاندارد ولتاژ، نیازمند تزریق یا جذب توان راکتیو بالایی بوده و از اینرو باید در ضریب قدرت پایین کار کند که باعث میشود توانایی تولید توان اکتیو آن محدود شود. در کاربردهای واقعی DG برای کنترل ولتاژ نباید در ضریب قدرت پایین کار کند[2].

# تاثير DG بر ادوات تنظيم ولتاژ

تجهيزات تنظيم ولتاژ اكثرا بر اساس ساختارهاي سنتي شبكههاي توزيع عمل ميكنند از اينرو ورود منابع توليد پراكنده ميتواند بر عملكرد آنها تاثير گذار باشد. معمولا در مورد تجهيزات كنترلي كه ولتاژ شبكه را كنترل ميكنند حضور DG بعلت اينكه شبكه را دو سو تغذيه ميكند ميتواند بسيار تاثير گذار باشد و روش كنترل آنها را تحت تاثير قرار دهد. در اين بخش سعي ميشود تاثير DG بر ادوات مهم تنظيم پروفيل ولتاژ بررسي شود كه عبارتند از:

## 4-1 تپ چنجر اتوماتيك پستهاي فوق توزيع

ورود منابع تولید پراکنده به شبکههای توزیع از دو ديدگاه بر تپ چنجر ترانسفورماتورهاي فوق توزيع اثر ميگذارد كه ميتوان آنرا بشرح زير بيان كرد:

### 4-1-1 روش كنترل

تپ چنجرهاي آنلاين پستهاي فوق توزيع براي كنترل ولتاژ ثانويه از روشهاي مختلفي استفاده ميكنند كه ورود DG ميتواند بعضي از اين روشها را تحت تاثير قرار دهد. تپ چنجرهايي كه از روشهاي جبرانسازي افت خط و/يا راكتانس منفي تركيب شده براي كنترل ولتاژ استفاده ميكنند ممكن است در حضور DGها با مشكل مواجه شوند[5-4].

### 4-1-2 تنظيم تپ

در روشهاي سنتي تپ ترانسفورماتور فوق توزيع طوري تنظيم ميشود كه افت ولتاژ انتهاي فيدرها از محدوده مجاز پايينتر نرود. در اين حالت مهمترين دغدغه بهرهبردار افت ولتاژ شينها ميباشد. از اينرو تصميمگيري در مورد تنظيم تپ ترانسفورماتور تنها به افت ولتاژ انتهاي فيدرها بستگي دارد. معمولا مقدار آن نزديك به مقدار ماكزيمم مجاز ولتاژ مربوطه تنظيم ميشود تا اين اطمينان حاصل شود كه ولتاژ در انتهاي همه فيدرها در محدود مجاز قرار خواهد گرفت.

ورود DG به شبكههاي توزيع بر تنظيم تپ ترانسفورماتورها نيز اثر ميگذارد. اين منابع با توليد توان اكتيو باعث بهبود پروفيل ولتاژ يعني كاهش افت ولتاژ شينها ميشوند. از طرف ديگر آنها در ساعات كم باري يعني هنگامي كه باعث شارش معكوس جريان ميشوند ميتوانند ايجاد اضافه ولتاژ نمايند. بنابراين در اين حالت بايد علاوه بر در نظر گرفتن افت ولتاژ انتهاي فيدرها، براي فيدرهايي كه DG روي آنها نصب ميباشد حالت اضافه ولتاژ نيز در نظر گرفته شود. در واقع در اين حالت بايد يك حالت بهينه براي تپ ترانسفورماتور در نظر گرفته شود طوري كه ولتاژ همه فيدرها در شرايط بارگذاري مختلف در محدوده مجاز قرار گيرد.

بهرهبرداري از منابع توليد پراكنده در ماكزيمم قدرت توليدي نيازمند مديريت پروفيل ولتاژ و جلوگيري از افزايش غير مجاز ولتاژ ميباشد. يكي از مهمترين و موثرترين روشها براي افزايش قدرت DG در شبكه، تنظيم تپ ترانسفورماتورهاي فوق توزيع روي پلههاي پايين ميباشد. با اين وجود ممكن است بعلت مشكلات افت ولتاژ در فيدرهاي مجاور بهرهبردار نتواند از چنين شرايطي استفاده كند اما در هر حالت ميتوان گفت كه تنظيم تپ ترانسفورماتور فوق توزيع يكي روشهاي موثر براي افزايش قدرت DG در شبكه بدون بوجود آمدن اضافه ولتاژ ميباشد[7-6].

در شكل (4-3) ميتوان يك حالت نوعي از پروفيل ولتاژ يك شبكه توزيع را مشاهده كرد. در اين شكل ولتاژ تپ فوق توزيع روي 04/1 پريونيت تنظيم شده است و همچنان كه در اين شكل مشاهده ميشود حداقل ولتاژ در انتهاي فيدر در ساعات پيك و كم باري 96/0 و 03/1 پريونيت است. اين نشان ميدهد كه اگر منبع توليد پراكندهاي در شبكه قرار گيرد در ساعات كم باري تنها مجاز به افزايش ولتاژ شبكه به اندازه 02/0 پريونيت است. در بخش فشار متوسط حداقل ولتاژ در ماكزيمم و مينيمم بارگذاري برابر 99/0 و 02/1 است. از اينرو در اين بخش DG تنها مجاز به افزايش ولتاژ به اندازه 03/0 پريونيت است.

حال اگر در همين شبكه تپ همين ترانسفورماتور را روي 03/1 پريونيت تنظيم كنيم آنگاه مقدار مجاز افزايش ولتاژ در بخش فشار متوسط و ضعيف به ترتيب برابر 04/0 و 03/0 پريونيت خواهد بود در اين حالت در بخش فشار متوسط مينيمم ولتاژ در حداقل و حداكثر بار به 01/1 و 98/0 پريونيت خواهد رسيد. اين مقادير در بخش فشار ضعيف برابر 02/1 و 95/0 پريونيت هستند.

اعداد مذكور تقريبي هستند و تنها براي نشان دادن اين نكته ميباشد كه تنظيم درست تپ ميتواند به افزايش نفوذ DG در شبكه كمك فراواني بكند. تفاوت مقدار تواني كه يك DG ميتواند در حالتي كه مجاز به افزايش ولتاژ تا 04/0 يا 03/0 پريونيت است نسبت به حالتي كه مجاز به افزايش ولتاژ تا 02/0 پريونيت ميباشد، بسيار زياد است. از اينرو است كه مهمترين عامل افزايش نفوذ DG در شبكه كاهش مناسب تپ ترانسها ذكر شده است.

شكل 4-3 يكي ديگر از مسائلي را ممكن است در تنظيم تپ ترانسفورماتورهاي توزيع پيش آيد و شبكه را با مشكلاتي مواجه سازد نشان ميدهد. در اين شكل فرض شده كه تپ ترانسفورماتور توزيع ولتاژ را همواره روي 05/1 پريونيت تنظيم كند. مشخص است كه چنين وضعيتي نميتواند در مورد تپ غير اتوماتيك اتفاق بيافتد و اين در شكل تنها براي مطالعه اين وضعيت آمده كه شرايط شبكه فشار ضعيف در حد بالاي ولتاژ مطالعه شود. همين شكل خود گوياي آن ميباشد كه نميتوان تنظيم تپ اتوماتيك ترانسفورماتور فوق توزيع را بدون هماهنگي با تپ آفلاين ترانسفورماتور توزيع انجام داد. فرض كنيد كه تپ ترانسفورماتور توزيع روي 05/1 پريونيت تنظيم شده باشد. آنگاه در طرف فشار متوسط با صرفنظر از افت ولتاژ ترانسفورماتور حداكثر ولتاژ بايد 1 پريونيت باشد و به همين صورت هنگامي كه DG در سمت فشار ضعيف نصب ميشود نبايد ولتاژ را بيشتر از اين مقدار افزايش دهد.

## 4-2 تاثير DG روي خازنها

خازنها بعنوان يكي از مهمترين المانهاي جبران ساز توان راكتيو، نقش مهمي در كاهش افت ولتاژ و تلفات در شبكههاي توزيع سنتي دارند. كاربرد اين المان هنگامي كه در شبكه DG نصب ميشود تا حدودي با چالش مواجه خواهد شد چرا كه DG نه تنها يك عنصر جبرانساز افت ولتاژ است بلكه ميتواند شبكه را هم دچار اضافه ولتاژ كند. تاثيرات DG روي خازنها را ميتوان در دو بخش بررسي كرد:

### 4-2-1 شارش توان راكتيو

همانطور كه در فصل قبل اشاره شد يكي از پارامترهاي مهمي كه ميتوان با آن ولتاژ را كنترل كرد، شارش توان راكتيو ميباشد. از اينرو هنگامي كه منابع توليد پراكنده در شبكههاي توزيع نصب ميشوند، شارش توان راكتيو از يك كميتي كه همواره نياز به جبرانسازي دارد و كميتي نامطلوب در شبكه محسوب ميشود به كميتي تبديل ميشود كه در پارهاي از زمانها شارش آن مفيد بوده و حتي اينكه خواهان شارش آن هستيم. در واقع بعلت افزايش ولتاژي كه DG ايجاد ميكند بيشتر خواهان آن هستيم كه اين افزايش ولتاژ توسط كميتي جبران شود و اين كميت ميتواند شارش توان راكتيو باشد. از طرف ديگر يكي از سادهترين روشهاي كنترل ولتاژ كه توسط DGها بكار گرفته ميشود، تغيير شارش توان راكتيو آنهاست كه در مد عملكرد PV توسط آنها اتخاذ ميشود. از اينرو كنترل شارش توان راكتيو يكي از سادهترين روشهاي كنترل ولتاژ در حضور DGها ميباشد.

معمولا در حضور منابع توليد پراكنده كه عموما افزايش نفوذ آنها افزايش ولتاژ را به همراه دارد نصب خازن جهت جبرانسازي توان راكتيو معنايي نخواهد داشت يا بعبارتي ديگر نصب خازن افزايش ولتاژ را تشديد ميكند. از اينرو در اين شبكهها بجاي جبران توان راكتيو نيازمند مصرف آن هستيم تا با افت ولتاژ ناشي از اين مصرف توان راكتيو، ولتاژ شبكه در محدوده مجاز قرار گيرد. ميتوان مصرف توان راكتيو شبكه را با نصب راكتو افزايش داد. با تشديد مصرف توان راكتيو و افت ولتاژ ناشي از آن ميتوان ميزان نفوذ DG در شبكه را افزايش داد. البته در اين حالت با تشديد شارش توان راكتيو تلفات شبكه افزايش مييابد و همچنين مشكلاتي از قبيل اضافه ولتاژ و امكان بازيابي شبكه بعد از خروج ناگهاني DG بوجود خواهد آمد.

از طرف ديگر هنگامي كه مد عملكرد DG كنترل ولتاژ باشد ژنراتور ميتواند براي كنترل ولتاژ توان راكتيو توليد يا مصرف كند كه معمولا در زمانهايي كه امكان ايجاد اضافه ولتاژ وجود دارد ژنراتور توان راكتيو مصرف ميكند. در اين حالت نيز افزايش شارش توان راكتيو ميتواند تلفات شبكه را افزايش داده و همچنيين مشكلاتي را براي شبكه در حالت خروج ناگهاني DG بوجود بياورد. هماهنگي بين خازنها، راكتورها، و ساير ادوات جبرانساز توان راكتيو در شبكه بايد بسيار هماهنگ و مطالعه شده باشد و مانع افزايش ولتاژ يا كاهش ولتاژ به پايينتر از محدوده مجاز شود.

### 4-2-2 روشهاي كنترل خازنها

تاثير منابع توليد پراكنده روي بانكهاي خازني به نوع، مد عملكرد و مكان DG و همچنين روشهاي كنترل بانكهاي خازني سوئيچ شونده بستگي دارد. در فصل قبل روشهاي كنترل خازنها كه شامل كنترل ولتاژ، جريان خط، شارش توان راكتيو، زمان و دماي محيط است، بررسي شد. بانكهاي خازني كنترل شده با ولتاژ نبايد تحت تاثير DG قرار گيرند اگر DG در مد كنترل ولتاژ عمل نكند. براي جلوگيري از حركت سريع ولتاژ بين DG و خازنها، نقطه تنظيم بايد تعديل شده و تاخير زماني بيشتر شود. اگر روش كنترل جريان خط استفاده شود DG ميتواند روي خازن تاثير بگذارد چرا كه ميتواند جريان خط را تغيير داده و حتي در بعضي اوقات آنرا معكوس سازد. از اينرو جريان مانيتور شده توسط خازن منعكس كننده جريان شبكه پايين دستي نميباشد. نقطه تنظيم سوئيچينگ با اين فرض تنظيم ميشود كه جريان در هر جايي بر روي فيدر يك نسبت منطقي با جريان در محل كنترل داشته باشد[2]. اگر DG در ضريب قدرت واحد كار كند روش كنترل شارش توان راكتيو خازنها تحت تاثير قرار نمي گيرد. اما DG در ضريب قدرت ثابت مخالف واحد تاثير زيادي ميتواند روي اين مد كنترلي بگذارد[2].

## 4-3 تاثير DG روي تنظيم كننده ولتاژ

با توجه به شباهتهايي كه تپ چنجر اتوماتيك و تنظيم كنندههاي ولتاژ دارند روش كنترلي اين تنظيم كنندهها نيز ميتواند تحت تاثير حضور DG قرار گيرد. همچنانكه براي تپ چنجر اتوماتيك ذكر شد روش LDC كه جزء روشهاي رايج كنترل تنظيم كنندههاي ولتاژ است ميتواند تحت تاثير حضور DGها با مشكل روبرو شود. البته خازنها نيز ميتوانند بر عملكرد تنظيم كنندههاي ولتاژ تاثير بگذارند و پارهاي از مواقع عملكرد آنها را با مشكل مواجه كنند.

# مطالعه بارگذاريهاي مختلف شبكه

بار گذاري شبكههاي توزيع با توجه به مشخصات بارهاي آن متغيير ميباشد. اين بار گذاري با توجه به ساعات روز و شرايط آب و هوايي تغيير ميكند. معمولا در اوايل شب با توجه به نياز به روشنايي معمولا بار گذاري شبكه ماكزييم بوده و در ساعت آخرين شب اين بارگذاري به كمترين مقدار خود ميرسد. معمولا در شبكههاي توزيع سنتي تحليل پخش بار شبكه براي شرايط با بار ماكزيمم انجام ميشود كه بيشترين افت ولتاژ و جريان خطوط محتلف بوجود ميآيد و از آنجا كه شبكه يك سو تغذيه ميباشد اين حالت بدترين حالت شبكه ميباشد. بنابراين اگر پروفيل ولتاژ و جريان خطوط در اين حالت در محدوده استاندارد باشد براي بارگذاريهاي ديگر نيز اين استانداردها رعايت خواهد شد.

منابع توليد پراكنده ماهيت شبكه را از يك سو تغذيه به چند سو تغذيه تغيير ميدهد. اين تغيير ماهيت جهت شارش جريان در خطوط را عوض ميكند در نتيجه پروفيل ولتاژ نيز عوض ميشود. بمابراين ديگر نمي توان با قاطعيت گفت در اگر پروفيل ولتاژ در پرباري در محدود استاندارد قرار گيرد براي حالت كم باري شبكه نيز در محدوده استاندارد قرار ميگيرد. از يك ديدگاه ديگر ميتوان گفت از آنجا كه توان اكتيو تزريقي توسط يك منبع توليد پراكنده معمولا ثابت بوده و در شرايط كم باري بعلت كاهش مصرف اضافه بار توليد پراكنده ميتواند به سمت پست فوق توزيع برگردد. در اين شرايط شارش جريان در جهت معكوس باعث تغيير پروفيل ولتاژ و در بعضي مواقع ايجاد اضافه ولتاژ خواهد شد. در واقع در حالت كلي بايد شبكه در بدترين حالت ممكن نيز حل شود تا از خارج شدن پروفيل ولتاژ يا جريان خطوط از محدود مجاز اطمينان حاصل شود. معمولا پخش بار شبكه در حضور منابع توليد پراكنده بايد در سه حالت مختلف زير انجام شود.

## 5-1 بدون منابع توليد پراكنده و با ماكزيمم بارگذاري

براي مطالعه شبكه در حالتي كه منابع توليد پراكنده از مدار خارج شدهاند بكار ميرود. البته اين حالت ميتواند براي مطالعه وضعيت شبكه در حالت قبل از ورود منابع توليد پراكنده بكار رود. خارج شدن منابع توليد پراكنده ميتواند بعلت تعميرات، انصراف فروشندهها از فروش به شبكه، خطاهاي غير قابل پيش بيني و ... اتفاق بيافتد. اگر شبكه بر اين اساس وجود دايمي اين منابع طراحي شده باشد بعد از خروج آنها ممكن است دچار افت ولتاژ يا افزايش جريان خطوط شود. بعبارت ديگر وقتي كه منابع از مدار خارج ميشوند. بعلت افزايش شارش جريان از ابتداي پست فوق توزيع به سمت انتهاي فيدرهاي فشار افت ولتاژ زياد خواهد شد و ممكن است باعث مشكلات مذكور ايجاد شود.

## 5-2 در حضور منابع توليد پراكنده و با ماكزيمم بارگذاري

در اين حالت، شبكه در ساعات پيك مصرف و در حضور منابع توليد پراكنده مطالعه ميشود. اين حالت در واقع يك حالت مابين ميباشد. از يك طرف با افزايش مصرف افت ولتاژ زياد ميشود از يك طرف وجود توليدات پراكنده ميتواند تا حدودي اين افت ولتاژ را كاهش دهد. از طرفي ديگر اگر هماهنگي خوبي بين تپ چنجر اتوماتيك پست فوق توزيع، تپ چنجر آفلاين پست توزيع، مكان و مد عملكردي منابع توليد پراكنده انجام نگيرد، ميتوان همزمان در يك فيدر افزايش ولتاژ و در فيدري ديگر افت بيش حد ولتاژ را داشت.

## 5-3 در حضور منابع توليد پراكنده و با مينيمم بارگذاري

منابع توليد پراكنده و بار شبكه تاثير معكوسي روي پروفيل ولتاژ دارند. در واقع منابع توليد پراكنده در جهت افزايش پروفيل ولتاژ عمل ميكنند و بار شبكه در جهت عكس آن يعني كاهش پروفيل ولتاژ عمل ميكند. از اين رو در اين حالت كه بار شبكه به حداقل خود ميرسد ممكن است شبكه با افزايش ولتاژ مواجه شود. كاهش بار باعث شارش جريان منابع توليد پراكنده به سمت ابتداي فيدر ميشود و از آنجايي كه شارش معكوس افت ولتاژ معكوس ايجاد ميكند شينهاي نزديك به اين منابع ممكن است با افزايش ولتاژ روبرو شوند. البته پارهاي از مطالعات با در نظر گرفتن خروج برخي از بارها حالت حداقل بار شبكه را حالتي ر نظر گرفتهاند كه شبكه بدون بار باشد.

مراجع

N. Jenkins, D. Kirschen, G. Strbac, R. Allan, P. Crossley “Embedded generation”, IEE Power and Energy series 31, London, W, 2000,p. 57.

R. A. Walling, R. Saint, R. C. Dugan, J. Burke, L. A. Kojovic, “Summary of distributed Resources Impact on Power Delivery Systems” IEEE Trans. On Power Delivery, Vol. 23, No. 3, pp. 1636-1644, July 2008.

IEEE P1547 Standard for Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems, IEEE P1547 Std., Sep. 2002.

M. Thomson, “Automatic-Voltage-Control Relays and Embedded Generation Part 1” Inst. Elect. Eng. Power Eng. J., Vol. 14, No. 2, pp. 71-76, April 2000.

M. Thomson, “Automatic-Voltage-Control Relays and Embedded Generation Part 2” Inst. Elect. Eng. Power Eng. J., Vol. 14, No. 3, pp. 93-99, June 2000.

C. L. Masters, “Voltage rise: The big issue when connecting embedded generation to long 11 kV overhead lines,” Inst. Elect. Eng. Power Eng. J., vol. 16, no. 1, pp. 5–12, Feb. 2002.

S. Repo, H. Laaksonen, P. Jarventausta, “A case study of a voltage rise problem due to a large amount of distributed generation on a weak distribution network,” presented at the 2003 IEEE Bologna Power Tech conference, June 23-26th, Italy.

# Footnotes

Line-drop compensation

Negative-reactance compounding

# Text boxes

شكل 4-2: اتصال يك منبع توليد پراكنده به شين بار

شكل 4-3: وضعيت پروفيل ولتاژ در يك شبكه توزيع در حداقل و حدكثر بار